## Slide 1: Generador de Funciones
Proyecto final – Instrumentación
Asesor: Dra. Eloisa del Carmen García Canseco
Alumnos: Hiram K. Herrera Alcantar & Osvaldo Rosales Pérez
Universidad autónoma de baja california
Facultad de Ciencias

## Slide 2: Índice
Objetivo
Introducción
Materiales
Funcionamiento electrónico
Funcionamiento general
Código
Conclusiones

## Slide 3: Objetivos del proyecto

## Slide 4: Objetivo General
Desarrollar un generador de funciones capaz de reproducir señales del tipo senoidal, sierra, triangular y cuadrada, además de incluir un modulador de ancho de pulso (PMW).

## Slide 5: Objetivos Particulares
Implementar el microcontrolador Arduino UNO en el proyecto.
Aplicar conocimientos intermedios de electrónica para el desarrollo de los circuitos externos necesarios.
Poner en práctica conocimientos previos de programación.

## Slide 6: Introducción
Generador de funciones

## Slide 7: Generador de Funciones.
Genera diferentes tipos de ondas eléctricas en un rango de frecuencias establecido.
Típicamente incluyen ondas de tipo:
  Senoidal
  Cuadrada
  Triangular
  Diente de sierra

## Slide 8: Generador de Funciones.
Principalmente se utilizan en:
  Reparación y prueba de circuitos
  Calibración de equipos
  Análisis de circuitos analógico

## Slide 9: Materiales

## Slide 10: Lista de materiales utilizados

## Slide 11: Lista de materiales utilizados

## Slide 12: Funcionamiento electrónico
Circuito externo

## Slide 13: Entradas
4 interruptores pushbutton son para la selección del tipo de señal
Se conectan a las entradas analógicas A0-A3 del Arduino
2 potenciómetros indican la frecuencia de la señal seleccionada y, en caso de trabajar con la señal cuadrada, el ancho de cada pulso.
Se conectan a las entradas A4-A5

## Slide 14: Salidas
4 LEDs para indicar el tipo de onda que se está generando
Se conectan a las salidas digitales D8-D11 del Arduino
Salida digital de 8 pines (D0-D7) con las que se transmite la función generada

## Slide 15: Convertidor Digital-Analógico
Toma la señal digital de salida del Arduino en la que se transmite la señal de la función generada y la transforma a una señal analógica.

## Slide 16: Convertidor Digital-Analógico
El convertidor utilizado es uno del tipo escalera R-2R, el cual se basa en arreglos repetitivos de resistencias en una configuración de escalera.
Cada bit es pesado por su contribución al voltaje de salida

## Slide 17: Amplificador de Señal
El voltaje de salida del Arduino es de apenas 5V en sus pins. Además, después del proceso de conversión D-A se pierde un poco de energía.
Es necesario un circuito amplificador para que las señales puedan alcanzar amplitudes mucho mayores.

## Slide 18: Amplificador de Señal
Se utiliza un amplificador operacional, particularmente un circuito integrado LM386n.
y corresponden a la señal de entrada, y son el rango de amplificación y es la señal ya amplificada.

## Slide 19: Circuito completo

## Slide 20: Funcionamiento General
Generando Funciones

## Slide 21: Características Principales
Voltaje de operación: 9V
Rango dinámico de amplitud: 0-7 V
Rango dinámico de frecuencias
  Funcion cuadrada, 300-25,000 HZ
  Función seno, triangulo y diente de sierra, 300-13,000Hz

## Slide 22: Ejemplo de funcionamiento

## Slide 23: Ejemplo de funcionamiento

## Slide 24: Ejemplo de funcionamiento

## Slide 25: Código

## Slide 26: Conclusiones
Se comprueba la importancia de la instrumentación en el proceso de realizar este tipo de proyecto.
Arduino es una plataforma versátil, cómoda y con gran aplicación educativa para introducir a los estudiantes a la electrónica y la instrumentación.

## Slide 27: Referencias
1] Klaas B Klaassen. Electronic measurement and instrumentation. Cambridge University Press, 1996.
[2] Amanda Ghassaei. Arduino waveform generator. http://www.instructables.com/id/Arduino-Waveform-Generator/, 2012. [Online; accessed 26-Abril-2017].